实验二  分析天平的使用（3学时）

一、实验目的：

1、了解分析天平的基本构造，学习正确的称量方法；

2、了解使用分析天平的规则。

二、基本操作

1、半自动电光分析天平的使用

(1) 构造

(2) 使用方法

2、分析天平使用规则及维护

三、实验内容

1、熟悉天平的基本构造

2、称量练习—直接称量法

四、实验指导

1、使用台秤称量时，必须注意以下几点：

(1)不能称量热物品。

(2)称量物不能直接放在盘上，应根据具体情况决定放在已称量的、洁净的表面皿、烧杯或称量用纸上。称量物、砝码均放在托盘中央。

(3)称量完毕，砝码回盒，游码拨到“0”位，并将托盘放在一侧（或用橡皮圈架起），以免台秤摆动。用镊子取放砝码。

(4)保持台秤的整洁。沾有药品或其它污物时，应立即清除。

2、分析天平使用规则及维护

(1) 天平室应避免阳光照射，防止腐蚀性气体的侵袭。天平应放在牢固的台上，避免震动。

(2) 天平箱内应保持清洁干燥，箱内的干燥剂（变色硅胶）应定期进行干燥或更换。

(3) 称量物不得超过天平的最大载重量。天平不能称量热的样品，有吸湿性或腐蚀性的样品必须放在密闭容器内称量。称量物应放在适当容器内，不准直接放在称盘上。

(4) 开关天平要平缓，在称盘上取放称量物或加减砝码时，都必须关闭天平，以免损坏天平的刀口。

(5) 取放砝码只能用镊子夹取，不能用手拿，砝码只能放在天平右盘或砝码盒内固定位置，不能乱放，以免污染和丢失。也不能使用其它天平的砝码。

(6) 在同一实验中，多次称量应使用同一台天平和砝码，称量数据应及时记在记录本上，不得记在纸上或其它地方，以免遗失。

(7) 称量完毕，应核对天平零点，然后使天平复原，关好天平，检查盒内砝码是否完整无缺，保持清洁，罩好天平罩，切断电源，在天平使用登记本上记录使用情况。并经指导教师允许后方可离开天平室。

五、实验数据记录与处理

样品编号：

粗 称(g)：

分析天平称量结果：

| 项目 次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称量瓶+样品(g) |  |  |  |
| 空称量瓶(g) |  |  |  |
| 样品(g) |  |  |  |
| 平均值(g) |  |

六、问题与讨论：

1、使用台秤进行称量时应注意些什么？

2、用电光分析天平称量时，若微缩标尺的投影向左偏移，天平指针向何方向偏移？此时称量物体比砝码重还是轻？

3、称量时下列操作是否正确，为什么？

（1）猛烈开关天平升降枢？

（2）未关升降枢就加减砝码或取放物体？

（3）称量时，边门打开？

（4）称量前，未调节零点？